1 . IL GIOCO.

Il « Continental Magic Game » è un gioco di tipo « six cards » completato da una lunga

serie di attrattive :

Diplays su ogni cartella :

Vincite sul pianale di gioco : 3, 4 o 5 palline in linea orizzontalmente sul pianale

diventano delle combinazioni vincenti

- Vincita 'Maxi Score' :

La cartella sulla quale il 'Maxi Score' viene acceso dà gli stessi valori di

vincite che la 6a cartella

-  Bonus "Magic Game"

-  Possibilità di "Extra ball"

-  6a pallina gratuita

-  Pianale di gioco con Leds e sensori induttivi

.............

Controlli durante il gioco

Quando la partita base viene conclusa (5 palline + eventuale 6a pallina gratuita),

il giocatore puo controllare le vincite già realizzate, e le maggiori vincite possibili

ulteriormente con la "EXTRA BALL"

a. "control win "

Pulsanti (11) a (6) vincite nelle 6 cartelle

Pulsanti (6) e (1) vincite combinazioni pianale normale

Pulsanti (6) e (2) vincite combinazioni pianale "23-24-25'

b. "winnings extra ball"

Pulsanti [6] e [5] : vincite maggiori associate alla buca da realizzare

In qualsiasi momento della partita viene indicata la migliore buca da realizzare :

- lampadina, lampeggiante

-    LED verde lampeggiante sul pianale.

2 . Codici « HELP »

Qualora sopravvenisse un "evento vietato", la macchina si blocca in codice "HELP"

- la parola "HELP" appare sul display "EXTRA BALL"

- un codice a 2 cifre appare sul display superiore.

Qui sotto sono elencati i diversi codici con il loro significato

| HELP | SIGNIFICATO |
| --- | --- |
| 01,02,03 | problema di gettoniera |
| 04 | pannello di testa |
| 08 | protezione laterale o sicurezza di porta |
| 80 | porta |
| 05 | contatore scarico fuori limite (200.000) |
| 06 | contatore carico fuori limite (100.000) |
| 07 | contatore elettronico fuori limite |
| cc | contatore punti fuori limite (DIPsw) |
| FF | azzeramento RAM, batteria, |

Per togliere un codice HELP procedere come segue :

- togliere le cause del codice

- chiudere il pannello di testa

- azionare l'interruttore "KEY SWITCH" posto sulla scheda di fronte alla porta-gettoniera.

- un tempo di alcuni secondi permette di chiudere la porta.

Qualsiasi accesso all'interno del mobile viene memorizzato anche a macchina spenta :

HELP 04 TESTA

HELP 08 PORTA

HELP 0C TESTE E PORTA

3 Contatori Elettronici-Funzioni-Test..

Il "Continental Magic Game" dispone di alcuni contatori elettronici che permettono

al noleggiatore di seguire l'andamento del gioco. Per leggere questi dati procedere

come spiegato sotto :

- aprire la porta gettoniera : HELP 88

- 1°/ "Key switch" in posizione ALTA

- La scheda di fronte alla porta-gettoniera dispone di 3 pulsanti :

- il pulsante di sinistra permette di spostarsi nella lista dei contatori

(o funzioni-test)

- il pulsante centrale serve ad azzerare

Il display 'Coin Value' presenta il numero del contatore; la parte alta del valore sui

display 'Same Game’, la parte bassa sui display 'Extra Ball'.

| 00 |  | % pagamento gioco desiderata (dipsw.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | % pagamento gioco realizzata |
| 01 |  | *reflex (parametro che riflette l’andamento del gioco |
| 02 |  | *remote IN (chiave in) |
| 03 | R | *remote OUT (punti erogati) |
| 04 |  | *remote IN – remote OUT |
| 05 |  | *remote IN – remote OUT + cash |
| 06 |  | *total IN |
| 07 | R | *Total OUT |
| 08 |  | *TEST : display (6) e lampadine (x) |
| 09 |  | *total IN Exball |
| 0A | R | *total OUT Exball |
| 0B…11 |  | …………………… |
| 12 | R | *total Cash (gettoni introdotti, valore in punti) |
| 13 |  | *total games (numero dei giochi) |
| 14…19 | R | …………………… |
| 1A |  | *superscore in |
| 1B | R | *superscore out |

4. Controlli in RAM

Alcuni dati possono essere visualizzati direttamente in RAM, al fine di verifiche

o controlli.

Per passare in funzione-RAM procedere come segue

*aprire la porta: HELP 88,

*"Key switch" in posizione ALTA,

*tirare lo switch di porta.

L'indirizzo-RAM appare sul display 'Extra Ball', ed il contenuto è presente sul display

"Same Game".

I dati sono presentati in codice ESADECIMALE.

I pulsanti dal (1) al (5) servono a modificare indirizzi e dati

(1) indirizzi : incrementa le centinaia

(2) indirizzi : incrementa le unità-decine

(3) indirizzi : decrementa le unità-decine

(4) dati : incremento

(5) dati : decremento

In appendice sono elencati tutti gli indirizzi utili ad effettuare i test delle fotocellule,

dei sensori del pianale, dei Dipsw, e a controllare la "STACK" dei TILT.

5. Codici "TILT"

Esiste una larga varietà di cause che possono far cadere il gioco in stato di TILT.

Ad ogni causa è associato un codice a 2 cifre

10 Tilt "Shock"

20 Tilt "pendulum"

30 Tilt 10 + 20

40 Tilt "back" (di testa ritardato)

50 Tilt di pianale (spostamento palline)

60 Tilt di accensione (tensione, ... )

Gli ultimi 20 codici TILT sono memorizzati in modo cronologico, agli indirizzi-RAM

E 501      ultimo

E 502      penultimo

……….

E 514      20°

-L'ultimo TILT sopravvenuto è inoltre direttamente visibile sul vetro di testa

TILT N : Tilt "pendulum"

TILT S : Tilt " shock"

TILT B : Tilt "back"

TILT H : Tilt "di pianale

6. DIPsw: OPZIONI

1. A1: AZZERAMENT0 TOTALE

- A1 ON

- Accendere con i pulsanti ROSSO & GIALLO azionati

- Il pianale del gioco si apre

- A1 OFF e togliere il codice HELP FF

A 2.3.4. Punti accumulati : LIMITE MASSIMO consentito

|  | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 | OFF | OFF | OFF |
| 30.000 | ON | OFF | OFF |
| 40.000 | OFF | ON | OFF |
| 50.000 | ON | ON | OFF |
| 70.000 | OFF | OFF | ON |
| 100.000 | ON | OFF | ON |
| 150.000 | OFF | ON | ON |
| 200.000 | ON | ON | ON |

A 5-6-7 : Percentuale di gioco

|  | A5 | A6 | A7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 % | OFF | OFF | OFF |
| 81% | ON | OFF | OFF |
| 82 % | OFF | ON | OFF |
| 83% | ON | ON | OFF |
| 84% | OFF | OFF | ON |
| 85% | ON | OFF | ON |
| 86 % | OFF | ON | ON |
| 87% | ON | ON | ON |

A 8. Tilt all'accensione

A8 ON : TILT all' accensione

A8 OFF: Mantenimento del gioco all'accensione

2. B 1.2.3.4 Percentuale delle "Extra Ball"

L'ammontare della "Extra Ball" viene calcolato come fosse una percentuale della

maggiore vincita possibile. Questa percentuale è composta da una parte FISSA e

da una parte regolabile :

|  | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| l | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 3 | ON | ON | OFF | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 5 | ON | OFF | ON | OFF |
| 6 | OFF | ON | ON | OFF |
| 7 | ON | ON | ON | OFF |
| 8 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 9 | ON | OFF | OFF | ON |
| 10 | OFF | ON | OFF | ON |
| 11 | ON | ON | OFF | ON |
| 12 13 | OFF ON | OFF OFF | ON ON | ON ON |
| 14 | OFF | ON | ON | ON |
| 15 | ON | ON | ON | ON |

| % fisso | Extra b |
| --- | --- |
| 18 | 1 |
| 23 | 2 |
| 25 | 3 |
| 29 | 4 |
| 33 | 5 |

3. CI-E5-F7 numero massimo disponibile di "Extra Ball"

E5 ON : Niente ‘X-Ball’

E5 OFF : Dipende da F7

F7 ON : 1’X-Ball’

F7 OFF : Dipende da C1

C1 ON : 3’E-Ball’

C1 OFF : 5’E-Ball’

4. C2.3.4. - E 1.2.3.4 SESTA PALLINA GRATUITA ("6th Ball free")

Probabilità di accensione "6th Ball FREE"

C2 ON : -10%

C3 ON : -20%

C4 ON : -40%

Probabilità di accensione " 19" e " 16"

| El ON: - 5 % | N°19 |
| --- | --- |
| E2 ON: -10 | N°19 |
| E3 ON: - 5 % | N°16 |
| E4 ON: - 10 | N°16 |

5. F5.6 PUNTATA MASSIMA ("Round Limit)

F5 ON: puntata massima 3 round (giri)

F6 ON: puntata massima 5 round (giri)

F5 + F6 = ON : puntata minima 1 round (giro)

F5 + F6 = OFF: puntata massima 10 round (giri)

6. DI.2 ... 8 "Corners" e "Super Lines "

| DI ON : | -5 % CORNERS |
| --- | --- |
| D2 ON : | -10 % CORNERS |
| D3 ON : | -5 % CORNERS ROLLOVER |
| D4 ON : | -10 % CORNERS ROLLOVER |
| D5 ON : | -5 % SUPER LINES |
| D6 ON : | -10 % SUPER LINES |
| D7 ON : | -5 % SUPER LINES ROLLOVER |
| D8 ON : | -10 % SUPER LINES ROLLOVER |

F1.2.3.4 "Playfield Double/Double"

F1 ON: - 5 % PLAYFIELD DOUBLE

F2 ON: - 10 % PLAYFIELD DOUBLE

F3 ON: - 5 % PLAYFIELD DOUBLE/DOUBLE

F4 ON: - 10 % PLAYFIELD DOUBLE/DOUBLE

. C8 , "PLAYFIELD LEDS"

C8 ON : Tutte le buche vincenti sono indicate sul pianale

C8 OFF: Solo le migliori 8 buche sono indicate sul pianale

C6 , "SAME GAME"

C6 ON : Si puo riprendere lo stesso gioco

C6 OFF :non si puo riprendere lo stesso gioco

C7 , "START TYPE"

C7 ON:	velocità di 4 pulsi per sec.

C7 OFF : ogni volta si deve spingere il pulsante rosso

E6 , MAGIC GAME modo

E6 ON : il bonus si incrementa automaticamente

E6 OFF : si deve spingere il pulsante giallo per incrementare il bonus

G4 - "PLAYFIELD TILT'

G4 ON :	Controllo dello spostamento da una buca all'altra (tilt di pianale :codice 50)

G4 OFF:	Codice TILT di pianale DISABILITATO

E8 , CREDIT RESET

E8 ON : scarica dei punti accendendo la macchina

E8 OFF : i punti rimangono sul credito spegnendo e accendendo la macchina

F8 , B5.B6.B7.B8 SUPER SCORE "ONE BALL"

F8 ON : super score in funzione

F8 OFF : super score disabilitato.

L’ammontare del "Super-Score" viene calcolato come "l’extra ball"

Una % fissa piu una % regolabile :

|  | B5 | B6 | B7 | B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 1 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 3 | ON | ON | OFF | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 5 | ON | OFF | ON | OFF |
| 6 | OFF | ON | ON | OFF |
| 7 | ON | ON | ON | OFF |
| 8 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 9 | ON | OFF | OFF | ON |
| 10 | OFF | ON | OFF | ON |
| 11 | ON | ON | OFF | ON |
| 12 | OFF | OFF | ON | ON |
| 13 | ON | OFF | ON | ON |
| 14 | OFF | ON | ON | ON |
| 15 | ON | ON | ON | ON |

| % fissa | numeri |
| --- | --- |
| 14 | Buchi 1 a 7 |
| 12 | Buchi 8 a 13 |
| 8 | Buchi 14 a 18 |
| 6 | Buchi 19 a 22 |
| 8 | Buchi 23 a 25 |

H 1.2 Valore del "COIN VALUE"

| H1 H2 | Valore |
| --- | --- |
| OFF OFF | 1 fisso |
| ON OFF | 2 , 3 , 4 e 5 |
| OFF ON | 3 , 4 e 5 |
| ON ON | 5 |

10. ENTRATA EXTRA N°1 TEL (molto lenta)

a. Collegamento

b. Funzioni

|  | Funzione |  |
| --- | --- | --- |
| A | 20 | TEL IN |
| B | 40 | TEL IN |
| AB | 100 | TEL IN |
| C | 200 | TEL IN |
| AC | 1000 | TEL IN |
| BC | 2000 | TEL IN |
| D | POINT RESET | TEL OUT |

H3.4.5 , H6.7.8 Gettoniere elettronica

| Gettoniera elettr. canale n°1 | H3 | H4 | H5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gettoniera elettr. canale n°2 | H6 | H7 | H8 |
| 1 credito / coin | OFF | OFF | OFF |
| 2 crediti / coin | ON | OFF | OFF |
| 4 crediti / coin | OFF | ON | OFF |
| 5 crediti / coin | ON | ON | OFF |
| 8 crediti / coin | OFF | OFF | ON |
| 10 crediti / coin | ON | OFF | ON |
| 20 crediti / coin | OFF | ON | ON |
| 50 crediti / coin | ON | ON | ON |

11. ENTRATA EXTRA N° 2 - BILL

a. collegamento

b. Funzione: G 1

G1 : OFF funzione DISABILITATA G1 : ON funzione AUTORIZZATA -TEL IN

La funzione BILL puo essere utilizzata come 'cambiavalute' azionando

il pulsante X.

c. Valore di 1 impulso : G 6.7.8.

| G6 | G7 | G8 | VALORE |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | 1 |
| ON | OFF | OFF | 2 |
| OFF | ON | OFF | 4 |
| ON | ON | OFF | 5 |
| OFF | OFF | ON | 8 |
| ON | OFF | ON | 10 |
| OFF | ON | ON | 20 |
| ON | ON | ON | 50 |

CONTROLLI in RAM INDIRIZZI UTILI

DIPsw :

|  | Valore 'Esa' |
| --- | --- |
| E201 | Dipsw A |
| E202 | B |
| E203 | C |
| E204 | D |
| E205 | E |
| E206 | F |
| E207 | G |
| E208 | H |

PUNTI :

|  | Valore Decimale |
| --- | --- |
| E4A2 E4A1 | ammontare dei PUNTI: centinaia-migliaia ammontare dei PUNTI: unità-decine |

"REFLEX"

Il parametro chiamato "REFLEX" rappresenta l'andamento del gioco. Viene

a modificarsi automaticamente per far si che la percentuale di gioco sia

mantenuta vicino al valore fissato dalla regolazione DIPsw. Il valore del

REFLEX varia da 49.000.000 (gioco facile) a 57.000.000 ( gioco arduo:

con meno vantaggio).

|  | Valore Decimale |
| --- | --- |
| E493 | valore REFLEX - MILIONI da 49 a 57 |

CELLULE E SENSORI

|  | Cellule e Sensore |
| --- | --- |
| E401 E402 -------- E40a E40b E40c E40d E40e E40f E410 ---------- E419 | Buca n°1 Buca n°2 ---------- Buca n°10 Buca n°11 Buca n°12 Buca n°13 Buca n°14 Buca n°15 Buca n°16 ---------- Buca n°25 |
| E41a E41b E41c E41d E41e E41f E420 | Pulsante 1 Pulsante 2 Pulsante 3 Pulsante 4 Pulsante 5 Pulsante 6 Pulsante X |
| E421 E422 ---------- E429 E42a | Rampa cel.1 (ascensore) Rampa cel.2 ---------- Rampa cel.9 Rampa cel.10 |
| E42b E42c E42d E42e E42f E430 | Pulsante giallo Pulsante rosso Contatto porta Pianale chiuso Pianale aperto Ascensore posizione bassa = 0 |

Data = 00 : contatto OFF

Data = 80 : contatto ON